ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.								№ 104

Совет Наумовского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

с. Наумовка                                                                                                                     01.11.2016 № 135                                                                                                                                                                                              41 собрание 3-го созыва

Об утверждении проекта местных нормативов Градостроительного проектирования Наумовского сельского поселения

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06 октября 2003года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Наумовское сельское поселение»,

Совет Наумовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить проект местных нормативов градостроительного проектирования Наумовского сельского поселения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Главе поселения для подписания  и опубликования     в  Информационном  бюллетене Наумовского  сельского  поселения  и   на  официальном  сайте   Наумовского  сельского  поселения  в  сети  Интернет (http://naumovka.tomsk.ru).

Приложение

к Решению Совета

Наумовского сельского поселения

от 01.11.2016  № 135

Местные нормативы градостроительного проектирования

Наумовского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования Наумовского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с Генеральным планом Наумовского сельского поселения, утвержденного решением Совета Наумовского сельского поселения от 27.12.2013 №54 (разработчик ОАО «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт- Петербург).

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Наумовского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 2.5 | Генеральный план Наумовского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, глава 10, раздел 10.1. |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0.8 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 5500 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, глава 10, раздел 10.1) в соответствии с «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.06.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

### 2.  Объекты, относящиеся к области теплоснабжения.

Источником теплоснабжения на территории Наумовского сельского поселения является одна отопительная котельная. От котельной теплоснабжается только социальная сфера (школа, интернат при школе, и пр.).

Установленная тепловая мощность котельной составляет 1.03 Гкал/час.

В качестве топлива используется уголь.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

# Таблица 1.– Прогноз перспективной застройки

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Наумовка | Всего по с. Наумовка, в т.ч. | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 100,00 | 560,00 | 200,00 | 260,00 | 0,00 | 1464,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 100,00 | 560,00 | 200,00 | 260,00 | 0,00 | 1464,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 100,00 | 560,00 | 200,00 | 260,00 | 0,00 | 1464,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Георгиевка | Всего по д.Георгиевка, в т.ч. | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Надежда | Всего по д.Надежда, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | Ад Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Петропавловка | Всего по с.Петропавловка, в т.ч. | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 250,00 | 160,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 250,00 | 160,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 250,00 | 160,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Значения тепловой нагрузки потребителей с. Наумовка.

# Таблица 2.– Значения тепловой нагрузки абонентов котельной с. Наумовка, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 |
| Бюджетные организации | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 |
| Прочие организации | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей составляет 0,301 Гкал/ч, причем среди абонентов котельной потребители ГВС отсутствуют.

### Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 11 от 05.06.2013 г. Значения нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях приведены в таблице 1.

# Таблица 1 – Нормативы потребления ГВС

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 1,16 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения | 0,91 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 2,51 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 3,02 |
| 5 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, раковинами и душем | 3,11 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 2.

# Таблица 2– нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |
| --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0462 | 0,0194 |
| 2 | 0,0457 | 0,0175 |
| 3 | 0,0288 | 0,0177 |
| 4 | 0,0288 | 0,0155 |
| 5 | 0,0247 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.). Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ( при условии газификации) и древесное топливо

3. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

3.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления сжиженного газа(для приготовления пищи) | Килограмм на 1 человека в месяц | 6,9 | Приказ департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», приложение 3 |  |

3.1.2.  Обоснование расчетных показателей:

Норматив газопотребления установлен Приказом департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», приложение 3.

Газоснабжение Наумовского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНГ г. Томск.

Для газификации Наумовского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельной на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселкового газопровода от ГРС- 4 до газораспределительных пунктов и котельной в с. Наумовка.

Водоснабжение населённых пунктов базируется на использовании подземных источников.

На территории Наумовского сельского поселения добыча подземных вод ведётся только в с. Наумовка, д. Георгиевка, д. Надежда.

Водоснабжение с. Наумовка осуществляется централизованно и частично из водоразборных колонок. В д. Георгиевка, д. Надежда, осуществляется из водоразборных колонок. Централизованной системой водоснабжения на расчётный срок предусматривается 100 % охват территории населённых пунктов с. Наумовка, д. Георгиевка. Система водоснабжения однозонная, хозяйственно- питьевая-противопожарная низкого давления.

Д. Бобровка, д. Михайловка, д. Надежда, с. Петропавловка малочисленны, и строительство централизованных систем водоснабжения в них экономически нецелесообразно.

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

На расчётный срок расход на одного жителя на хозяйственно – питьевые нужды

предусматриваются размере – 160 литров. Коэффициент суточной неравномерности

водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1.2.

Расход воды на полив зелёных насаждений в поливочный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут. на одного жителя.

Сводные показатели расчётных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Наумовского сельского поселения на расчётный срок составляют:

| - среднесуточные | 0.168 тыс.куб.м/сут. |
| --- | --- |
| - в сутки максимального водопотребления | 0.192 тыс.куб.м/сут. |

3.1.3. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке -всего( 3 часа) | литр/сек куб.м. | 4 54 | Генеральный план Наумовского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта.глава 10, раздел 10.4. |
| 2 | Расход воды на один внутренний пожар (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, 3 часа) | Куб.м. | 54*2=108 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды (15%) | тыс. м3/сутки | 0,017 |  |  |
| 5 | Расчётное максимальное суточное водо | тыс.куб.м./сут. | 0.192 |  |  |

2.4.2 Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, глава 10, раздел 10.4) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

Зоны санитарной охраны.

В целях обеспечения санитарно- эпидемиологической надёжности работы хозяйственно- питьевого водопровода для хозяйственно- питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения», МНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

- На территории 1 пояса ЗСО (строго режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. ЗСО составляет 30 м.

- На территории 2 пояса ЗСО запрещется размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений. Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками.

- На территории 3 пояса ЗСО запрещаетсязагрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- в пределах санитарно- защитных полос водоводо (10м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

4. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в с. Наумовка.

В остальных населённых пунктах предлагется установкаавтономных систем водоотвеления ти очистки стоков заводского изготовления(для каждого дома, либо группы домов).Строительство централизованных систем в малях населенных пунетах экономически нецелесообразно.

Мощность и состав очистных сооружений определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Для очистки стоков промышленных и животноводческих предприятий предлагается строительство собственных сооружений.

Расчётный расход воды.

Расчётный расход воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения составляют, (тыс.кус./сут):

|  | С.Наумовка | Д.Георгиевка | Д.Бобровка | Д.Михайловка | Д.Надежда | С.Петропавлова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточные За год | 0.123 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.013 |

Расходы сточных вод по системам водоотведения населённых пунктов

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоки от населения |  | 0.1152 | Генеральный план Наумовского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Глава 10, раздел 10.5. |
|  | Стоки от местной промышленности | Тыс.куб.м./сут. | 0.011728 |  |  |
|  | На 1 жителя | л/сут/чел. | 160 |  |  |
|  | От населения | л/сут/чел. | 192 |  |  |

4.1. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, глава 10, раздел10.5) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*М,,2004), СанПиН 2.1.5.980-00.Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М,,2000.

5. Автомобильные дороги местного значения.

5.1.  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 18.7 |  |
| 2 | Реконструкция автодороги Наумовка- Бобровка- регионального значения. | км | 3.0 |  |
| 3 | Реконструкция автодороги Наумовка- Георгиевка- местного значения. | км | 7 |  |
| 4 | Строительство жилых улиц в сёлах поселения в кварталах нового строительства | км | 6 | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа |

5.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Глава 9, раздел 9.1) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

6.Объекты дошкольного образования.

6.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/тыс.жит. | 68 | Генеральный план Наумовского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Глава 6. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 300 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |

6.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, глава 6, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

7. Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

7.1.  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.жит. | 130 | Генеральный план Наумовского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | пункт 10.5. |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

7.1.2.Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Глава 6, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- Объекты, относящиеся к области здравоохранения

8.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50,0 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с исполь зованием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

8.1.2.  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

9. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

9.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Кв.м. на 1000 чел. | 1949 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Материалы по обоснованию Глава 6, табл.6.1. |
| 2 | Спортивные залы | м2 пл.пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 |  |  |

9.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Расчёт количества образующихся в год ТБО в Наумовском сельском поселении произведён по норме 300 кг. на человека (население) в год (СП 42.13330.2011) Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

10.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализац. | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |

10.1.2.  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены Генеральным планом Наумовского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Глава 12, раздел 12.6)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Наумовского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой документов территориального планирования Наумовского сельского поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Наумовского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Наумовского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения,  в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Наумовского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Наумовского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Наумовсого сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Наумовкого сельского поселения, а также  при внесении изменений в указанные документы;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Наумовсого сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Наумовского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Наумовского сельского поселения, документации по планировке территорий.

# Text boxes

11.11.2016